## Slide 1: Track Me Inside – Développement Mobile
Par Matthieu Bandelier & Nicolas gonin

## Slide 2: Objectifs généraux
  Localisation précise dans une salle de classe
  Chargement de donnée selon la position
Notes: Cas pratique: visite guidée pour une démo

## Slide 3: Contraintes
  2 capteurs
  Persistance
  Android
  Balises Estimote

## Slide 4: Problématiques
Positionnement à l’intérieur d’un bâtiment
  sans GPS
Positionnement précis n’importe où dans la salle
  Utilisation du SDK Estimote exclue!

## Slide 5: Exemple de fonctionnement

## Slide 6: Problématiques
Positionnement à l’intérieur d’un bâtiment
  sans GPS
Positionnement précis n’importe où dans la salle
  Utilisation du SDK Estimote exclue!
2 solutions :
  Bluetooth
  Trilatération

## Slide 7: Analyse – Solutions (A-S)
Point analysé
Autre point
…
Solution trouvée
Autre solution
…

## Slide 8: (A-S 1) Calcul de la distance
Puissance du signal
  Très variable
Hardware
  Antenne
Environnement simplifié
Calibrage
Force d’émission des balises augmentée
Intervalle de scan réduit
Algorithmes
Notes: Moyenne
Puissance du signal: -obstruction, rebond, humidité, forme de l’antenne, direction de l’antenne, diminution de la puissance au carré de la distance. Double distance, division par quatre de la puissance
Donc l’orientation du téléphone est aussi un facteur
Calibrage-> formules et constantes
force d’émition: -30dbm à +4dm et on peut aller jusqu’à 40-50m La valeur par défaut est de -12 dBm
La valeur par défaut est de 950ms et peut varier de 100ms à 1000m. Nous avons choisi 100ms .
Économie d’énergie= smart power mode et flip to sleep

## Slide 9: (A-S 2) Inférer position
L’utilisateur peut se déplacer
Inférer une position à partir des distances aux balises
Réduction du bruit
Accéléromètre
Trilatération
  Méthode 1
  Méthode 2
Moyenne
Notes: Pas de trilatération car antenne pas capable de détecter l’angle d’arrivé d’un signal
Pondération des balises en fonction de l’inverse de leur distance.
Moyenne tronquée des 20 dernières mesures (on enlève les 2 plus petites et les 2 plus grande valeurs avant de faire la moyenne)
Déplacement -> grandes erreurs dues à intervalle de scan, du changement d’orientation, moyenne
Trilatération Méthode 2 avantages/inconvénients
+ résultats consistants (lors d’une translation identique de la position des 3 beacons).
+ résultats plus cohérents que l'ancienne formule (voir test unitaires 1 et 1b).
+ résultats plus "réalistes" (prend en compte la perte de précision lorsque la distance augmente).
- résultats moins précis pour intersection parfaite (pas un soucis car dans la réalité on n'a jamais une intersection parfaite).
- Résultats semble être quelque peu biaisé si au bord du triangle,

## Slide 10: (A-S 3) Contenu positionnel
Chargement de données selon la position
Quadrillage
Identification des balises grâce à iBeacon.
Notes: IBeacon est un système de positionnement en intérieur développé par Apple fonctionnant sur Bluetooth 4.0. Ce protocole est utilisable par IOS, OS X 10.9+ et Android 4.3+. Il diffuse quatre informations :
Un UUID : Un Major : Un mineur : Un niveau de puissance TX

## Slide 11: (A-S 3) Exemple d’utilisation

## Slide 12: Validation
Nexus4
  Distance (+- 0.5m)
  Position (+- 0.5m)
Tests unitaires
Trilatération
Notes: Distance +/- 0.5[m] de 0-5 mètres
Position +/- 0.5[m] sur un triangle de 3nv. 3m de côté

## Slide 13: Conclusion
Contraintes/Objectifs
  Persistance OK
  2 capteurs OK
  Contenu positionnel OK
  Précision - distance +/- OK
  Précision - position +/- OK
Notes: +/- ok (à proximité des beacons, pas super précis) et met un peu de temps a se mettre à jour (car moyenne des 20 dernières positions
et on chope une nouvelle position au mieux tous les 0.2 sec)

## Slide 14: Démo
Notes: TODO ajouter photo callibrage
Partie 0 : callibrage
partie 1 : logs après calibrage : montrer les distances au beacon le plus proche
Intro partie 2 : pourquoi pas pris les gros beacons pour en avoir 6 – Puissance perçue différente & signal souvent pas perçu contrairement aux petits
Partie 2 : sans pc
persistance (redémarrer application)
accéléromètre
Mettre l’image du croquis des beacons

## Slide 15: Améliorations
Gyroscope
Time of arrival d’un signal
Trois dimensions
Antenne externe
Suppression des rebonds
Calibrage du seuil critique d’accélération
Notes: TODO + de beaons du même type => couverture plus grande

## Slide 16: Questions / Réponses